4.Требование к эксплуатации.

3.1.Теплица с поликарбонатом рассчитана на снеговую нагрузку не более 20кг/кв.м и ветер скоростью не более 15 м/с. Необходимо производить очистку теплицы от снежного покрова толщиной более 10см. Теплица должна устанавливаться на утрамбованную ровную поверхность или на предварительно подготовленный фундамент. Установка на мерзлый грунт запрещается.

.             3.2  В зимний период во избежание деформации из-за снеговой нагрузки, рекомендуем укрепить каркас деревянными подпорками, расположив их внутри теплицы через каждый метр длины.

3.3. На зимний период покрытие можно не снимать, если на поверхности теплицы не скапливается снег толщиной более 10 см., а рядом с теплицей не больше 0,5метра.

3.4. Температурный  диапазон эксплуатации теплицы: от -60 до +80 С.

3.5. Для чистки поликарбоната в летнее время нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств для каркаса и покрытия не допускаются.

5.Гарантийные обязательства.

4.1.  Изготовитель несет ответственность за полноту комплектации каркаса теплицы.

4.2. Изготовитель несет ответственность за собираемость теплицы в соответствии с инструкцией по сборке.

4.3. Изготовитель несет ответственность за прочность теплицы при указанных величинах внешних атмосферных воздействий

4.4.  Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: наводнений, ураганов и других стихийных бедствий.

Штамп ОТК

Дата продажи:_______________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен:______________(подпись покупателя)

ООО «ВПМЗ» 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом 162

Тел: 8(83334) 7-06-16, 7-09-59, факс: 8(83334) 7-31-51

ООО «Вятско-Полянский механический завод»

Теплица арочного типа

«ВЯТУШКА» усиленная

ТВ-4, ТВ-6, ТВ-8, УТВ-2

( шаг 0,67м)

Руководство по сборке и эксплуатации

г.Вятские Поляны

1.  НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1 Теплица предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур, и устанавливается на дачных и приусадебных участках.

2.1. Каркас теплицы, изготовленный из стальной профильной трубы с долговечным полимерным покрытием, не требует фундамента и может устанавливаться прямо на грунт.

2.  КОМПЛЕКТНОСТЬ.

| № поз | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТВ-4 | ТВ-6 | ТВ-8 | УТВ-2 |
| 1 | Рама торцевая в сборе | 2 | 2 | 2 | - |
| 2 | Основание продольное (с двумя кронштейном для крепления дуг) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Основание правое / левое | 2 | 4 | 6 | - |
| 4 | Дуга | 5 | 8 | 11 | 3 |
| 5 | Тяга продольная | 6 | 9 | 12 | 3 |
| 6 | Штырь | 6 | 8 | 10 | 2 |
| 7 | Крючок | 4 | 4 | 4 | - |
| 8 | Кронштейн мебельный МК 20х20 | 8 | 8 | 8 | - |
| 9 | Завертка форточная ЗФ2 | 4 | 4 | 4 | - |
| 10 | Винт М5х50 | 30 | 40 | 50 | 10 |
| 11 | Винт М5х70 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 12 | Гайка М5 с шайбой | 33 | 46 | 59 | 13 |
| 13 | Саморез кровельный 5,5х19 | 180 | 215 | 250 | 25 |
| 14 | Саморез кровельный 5,5х25 | 10 | 20 | 30 | 10 |
| 15 | Саморез с прессшайбой 4,2х19 | 24 | 24 | 24 | - |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

3.1 Сборку каркаса теплицы могут выполнить 2 человека.

3.2.На выбранном  участке  выровнять  поверхность  земли так, чтобы  высота неровностей  была не более 5см.

3.3.Собрать правое и левое основание каркаса теплицы, для чего винтами М5х50  соединить между собой детали поз. №2 и поз. №3. Края полученных сборок соединить винтами М5х50мм с торцевыми рамами поз. №1. На основания в кронштейны вставить дуги поз.№4. Торцевые рамы и дуги соединить между собой продольными тягами поз.№5. Соединение производится винтами М5х50 и М5х70.

3.4.Собранный каркас при помощи уровня выровнять относительно поверхности земли. Далее при помощи шнура выровнять диагонали каркаса,  после чего штырями поз. №6 прикрепить каркас к земле.

3.5. Для покрытия теплицы применяется сотовый поликарбонат толщиной 4 мм размером 2,1х 6м.

Для покрытия теплицы модели ТВ-4 необходимо три листа сотового поликарбоната, ТВ-6 –четыре листа, ТВ-8 –пять листов.

3.6.Покрытие теплицы поликарбонатом начинать с торцовых рам. На ровной и твердой поверхности разрезать лист сотового поликарбоната пополам. На поверхность торцевой рамы  положить лист сотового поликарбоната размером 2,1х3м лицевой стороной  вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа. Выровнять лист относительно основания торцевой рамы и закрепить кровельными саморезами, Маркером отметить дверной проем, после чего строительным ножом вырезать дверной проем  Вырезанную часть поликарбоната  использовать на покрытие  двери и форточки.  Излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торцевой рамы. Таким же образом закрыть вторую торцевую часть теплицы.

Монтаж поликарбоната на каркас теплицы нужно начинать с краев. При помощи рулетки  измерить  внешнюю дугу,  включая оба основания. Полученный размер отрезать от листа сотового поликарбоната с запасом около 10см.

На собранный каркас теплицы положить лист сотового поликарбоната лицевой стороной вверх, предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа. Лист положить таким образом, чтобы край его выступал за торцевую раму каркаса  на 50-60 мм. Уложенный лист закрепить кровельными саморезами 5,5*19 по образующей поверхности дуги. Таким же образом закрываем противоположную часть каркаса. При сборке теплицы длиною 6 м и более, третий и последующие листы поликарбоната укладываются внахлест и закрепляются кровельными саморезами 5,5*25.  После этого листы поликарбоната крепятся к основанию.

При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат можно подрезать ножом. Защитную пленку с лицевой стороны сотового поликарбоната снимать лишь после полной сборки теплицы во избежание повреждения материала в  процессе монтажа.

3.7. Крючок поз.№7 и кронштейн поз.№8 крепятся к двери  и форточке саморезами с прессшайбой и предназначены для фиксации их в открытом состоянии.

3.8. Завертка поз.№9 крепится к двери  и форточке саморезами с прессшайбой и предназначена для фиксации их в закрытом состоянии.

Важно! Перед монтажом сотового поликарбоната на каркас теплицы, во избежание попадания воды в соты, необходимо обработать торцы листов силиконовым герметиком.

СХЕМА СБОРКИ.